## Slide 1
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Arquitectura del recurso solar
INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
radiación solar, geometría, GHI/DNI/DHI, plano del generador y rendimiento energético
RECURSO Y ENERGÍA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Geometría solar y tiempo solar
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
•
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 01
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
02 CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
GHI, DNI, DHI y POA
POA: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r. Salida requerida: kWh/m².
•
Transposición de irradiancia al plano inclinado; documentar modelo y albedo.
•
Referencia técnica: ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 01
POA
G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r
Unidad / salida: kWh/m²
Transposición de irradiancia al plano inclinado; documentar modelo y albedo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Transposición al plano del generador
Transposición al plano del generador: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: yield específico y PR; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PR = Y_f / Y_r = (E_AC/P_0)/(H_POA/G_STC). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 01
Transposición al plano del generador — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 72 | 62 | 83 | 64
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Sombreado cercano y horizonte
Temperatura: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: T_c = T_a + (NOCT−20)/800 · G_POA. Salida requerida: °C.
•
Modelo simplificado; reemplazar por modelo validado cuando existan datos de fabricante.
•
Referencia técnica: IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 01
Temperatura
T_c = T_a + (NOCT−20)/800 · G_POA
Unidad / salida: °C
Modelo simplificado; reemplazar por modelo validado cuando existan datos de fabricante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Temperatura de célula
Temperatura de célula: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: GHI y DNI y ángulo de incidencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r. Resultado expresado en kWh/m² y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 01
POA
G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r
Unidad / salida: kWh/m²
Transposición de irradiancia al plano inclinado; documentar modelo y albedo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Cadena de pérdidas energéticas
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
•
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 01
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
02 CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Yield de referencia y final
Yield de referencia y final: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: horas sol pico y yield específico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC. Resultado expresado en kWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 01
Yield de referencia y final — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 76 | 72 | 77 | 88
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Performance Ratio
Energía: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC. Salida requerida: kWh.
•
Consistencia dimensional: P[kW]·H[kWh/m²] / G_STC[kW/m²].
•
Referencia técnica: IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 01
Energía
E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC
Unidad / salida: kWh
Consistencia dimensional: P[kW]·H[kWh/m²] / G_STC[kW/m²].
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Factor de capacidad
Factor de capacidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: PR y GHI y DNI; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: u_c = √Σ(c_i·u_i)². Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 01
Incertidumbre
u_c = √Σ(c_i·u_i)²
Unidad / salida: %
Combinar contribuciones independientes; declarar cobertura y nivel de confianza.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Incertidumbre del recurso
Incertidumbre del recurso: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: GHI y DNI y ángulo de incidencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r. Resultado expresado en kWh/m² y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 01
POA
G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r
Unidad / salida: kWh/m²
Transposición de irradiancia al plano inclinado; documentar modelo y albedo.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
P50, P75 y P90
P50, P75 y P90: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: ángulo de incidencia y horas sol pico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: T_c = T_a + (NOCT−20)/800 · G_POA. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 01
Temperatura
T_c = T_a + (NOCT−20)/800 · G_POA
Unidad / salida: °C
Modelo simplificado; reemplazar por modelo validado cuando existan datos de fabricante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Selección de año meteorológico
Selección de año meteorológico: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: horas sol pico y yield específico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC. Resultado expresado en kWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 01
Energía
E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC
Unidad / salida: kWh
Consistencia dimensional: P[kW]·H[kWh/m²] / G_STC[kW/m²].
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Sensores y trazabilidad
Sensores y trazabilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: yield específico y PR; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PR = Y_f / Y_r = (E_AC/P_0)/(H_POA/G_STC). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 01
Sensores y trazabilidad — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 94 | 70 | 68 | 58
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Diseño del sistema de monitoreo
Diseño del sistema de monitoreo: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: PR y GHI y DNI; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: u_c = √Σ(c_i·u_i)². Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 01
Incertidumbre
u_c = √Σ(c_i·u_i)²
Unidad / salida: %
Combinar contribuciones independientes; declarar cobertura y nivel de confianza.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Diagnóstico por series temporales
Caso real documentado: Central Solar Intipampa — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 40 MW; 138 120 módulos; energía anual informada 108,40 GWh; operación desde 2018.
•
Cálculo principal: G_POA = G_b·R_b + G_d·R_d + ρ_g·GHI·R_r (kWh/m²), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Yield público implícito ≈2 710 kWh/kW·año y factor de planta ≈30,9 %; usar solo como contraste de orden de magnitud, no como sustituto de una simulación horaria..
Fuente/alcance: MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
CASE · MÓDULO 01
Central Solar Intipampa — Moquegua (caso público documentado)
40 MW; 138 120 módulos; energía anual informada 108,40 GWh; operación desde 2018
Yield público implícito ≈2 710 kWh/kW·año y factor de planta ≈30,9 %; usar solo como contraste de orden de magnitud, no como sustituto de una simulación horaria.
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Caso Arequipa: modelo base
Caso real documentado: Central Solar Intipampa — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 40 MW; 138 120 módulos; energía anual informada 108,40 GWh; operación desde 2018.
•
Cálculo principal: T_c = T_a + (NOCT−20)/800 · G_POA (°C), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Yield público implícito ≈2 710 kWh/kW·año y factor de planta ≈30,9 %; usar solo como contraste de orden de magnitud, no como sustituto de una simulación horaria..
Fuente/alcance: MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
CASE · MÓDULO 01
Central Solar Intipampa — Moquegua (caso público documentado)
40 MW; 138 120 módulos; energía anual informada 108,40 GWh; operación desde 2018
Yield público implícito ≈2 710 kWh/kW·año y factor de planta ≈30,9 %; usar solo como contraste de orden de magnitud, no como sustituto de una simulación horaria.
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Sensibilidad irradiación–temperatura
Sensibilidad irradiación–temperatura: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: horas sol pico y yield específico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_AC = P_STC · H_POA · PR / G_STC. Resultado expresado en kWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 01
Sensibilidad irradiación–temperatura — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 74 | 80 | 91 | 82
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Criterios de aceptación
Criterios de aceptación: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: yield específico y PR; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PR = Y_f / Y_r = (E_AC/P_0)/(H_POA/G_STC). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagnóstico solar y bases de diseño. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 01
PR
PR = Y_f / Y_r = (E_AC/P_0)/(H_POA/G_STC)
Unidad / salida: —
Separar disponibilidad, clipping y curtailment para análisis causal.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 01 · RECURSO Y ENERGÍA
Memoria energética auditable
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Planta comercial de 120 kWp en Arequipa ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 01
Incertidumbre
u_c = √Σ(c_i·u_i)²
Unidad / salida: %
Combinar contribuciones independientes; declarar cobertura y nivel de confianza.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 01
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
ISO 9060:2018 — clasificación de instrumentos de radiación solar
IEC 61724-1:2021 — clases, sensores y monitoreo
IEC 60891:2021 — correcciones I-V por irradiancia y temperatura
IEC 60904-1:2020 — medición de características I-V
CNE Utilización 2006 — marco nacional de instalación
MINEM, inauguración de la Central Solar Intipampa, 28-05-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 1.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.