## Slide 1
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
ITP de instalación
SISTEMA FOTOVOLTAICO PRÁCTICA
replanteo, montaje mecánico, cableado, conectores, torque, etiquetado, pruebas y documentación as-built
INTEGRACIÓN PRÁCTICA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Inspección visual estructural
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
•
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 08
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC TS 62446-3:2017 — termografía
02 IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Torque y marcado
Desviación de potencia: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100. Salida requerida: %.
•
Normalizar irradiancia, temperatura y disponibilidad.
•
Referencia técnica: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 08
Desviación de potencia
δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100
Unidad / salida: %
Normalizar irradiancia, temperatura y disponibilidad.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Ruteo y radios de curvatura
Ruteo y radios de curvatura: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: polaridad y curva I-V; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔT = T_component−T_reference. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control de calidad y registros. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 08
Ruteo y radios de curvatura — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 93 | 63 | 74 | 83
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Conectores DC
PR de prueba: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: PR = E_AC·G_STC /(P_0·H_POA). Salida requerida: —.
•
Ventana de medición y calidad de sensores deben ser contractuales.
•
Referencia técnica: IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 08
PR de prueba
PR = E_AC·G_STC /(P_0·H_POA)
Unidad / salida: —
Ventana de medición y calidad de sensores deben ser contractuales.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Continuidad y equipotencialidad
Continuidad y equipotencialidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: torque y continuidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 08
Desviación de potencia
δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100
Unidad / salida: %
Normalizar irradiancia, temperatura y disponibilidad.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Polaridad
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
•
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 08
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC TS 62446-3:2017 — termografía
02 IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Voc e Isc por string
Voc e Isc por string: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: aislamiento y polaridad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 08
Voc e Isc por string — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 73 | 73 | 68 | 63
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Resistencia de aislamiento
Disponibilidad técnica: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T). Salida requerida: %.
•
Disponibilidad ponderada por potencia para plantas multibloque.
•
Referencia técnica: IEC TS 62446-3:2017 — termografía. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 08
Disponibilidad técnica
A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T)
Unidad / salida: %
Disponibilidad ponderada por potencia para plantas multibloque.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Trazado I‑V
Trazado I‑V: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: curva I-V y torque; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: C = N_closed/N_total ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 08
Cierre de punch
C = N_closed/N_total ·100
Unidad / salida: %
Separar pendientes críticos, mayores y menores.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Termografía
Termografía: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: torque y continuidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 08
Desviación de potencia
δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100
Unidad / salida: %
Normalizar irradiancia, temperatura y disponibilidad.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Configuración de inversores
Configuración de inversores: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: continuidad y aislamiento; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PR = E_AC·G_STC /(P_0·H_POA). Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 62446-3:2017 — termografía. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 08
PR de prueba
PR = E_AC·G_STC /(P_0·H_POA)
Unidad / salida: —
Ventana de medición y calidad de sensores deben ser contractuales.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Prueba funcional de protecciones
Prueba funcional de protecciones: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: aislamiento y polaridad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 08
Disponibilidad técnica
A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T)
Unidad / salida: %
Disponibilidad ponderada por potencia para plantas multibloque.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Verificación de SCADA
Verificación de SCADA: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: polaridad y curva I-V; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔT = T_component−T_reference. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control de calidad y registros. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 08
Verificación de SCADA — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 91 | 71 | 88 | 77
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Prueba de disponibilidad
Prueba de disponibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: curva I-V y torque; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: C = N_closed/N_total ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 08
Cierre de punch
C = N_closed/N_total ·100
Unidad / salida: %
Separar pendientes críticos, mayores y menores.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Prueba de capacidad
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Recepción de planta de 2 MWp
•
Entradas verificables: 120 strings; PR contractual 0,79; disponibilidad 99 %; ventana de prueba 7 días.
•
Cálculo principal: δ_P = (P_meas−P_expected)/P_expected ·100 (%), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: aceptación condicionada por strings anómalos, termografía y normalización meteorológica.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 08
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Recepción de planta de 2 MWp
120 strings; PR contractual 0,79; disponibilidad 99 %; ventana de prueba 7 días
aceptación condicionada por strings anómalos, termografía y normalización meteorológica
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Caso planta 2 MWp
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Recepción de planta de 2 MWp
•
Entradas verificables: 120 strings; PR contractual 0,79; disponibilidad 99 %; ventana de prueba 7 días.
•
Cálculo principal: PR = E_AC·G_STC /(P_0·H_POA) (—), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: aceptación condicionada por strings anómalos, termografía y normalización meteorológica.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 08
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Recepción de planta de 2 MWp
120 strings; PR contractual 0,79; disponibilidad 99 %; ventana de prueba 7 días
aceptación condicionada por strings anómalos, termografía y normalización meteorológica
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Punch list y cierre
Punch list y cierre: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: aislamiento y polaridad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: A_T = 1−Σ(P_eq·t_out)/(P_nom·T). Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 08
Punch list y cierre — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 95 | 81 | 82 | 57
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Certificado de pruebas
Certificado de pruebas: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: polaridad y curva I-V; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ΔT = T_component−T_reference. Resultado expresado en °C y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO 9001:2015 — control de calidad y registros. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Dossier de montaje, prueba y aceptación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 08
Índice termográfico
ΔT = T_component−T_reference
Unidad / salida: °C
Clasificación depende de carga, emisividad y criterio aprobado.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 08 · INTEGRACIÓN PRÁCTICA
Handover técnico
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Recepción de planta de 2 MWp ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 08
Cierre de punch
C = N_closed/N_total ·100
Unidad / salida: %
Separar pendientes críticos, mayores y menores.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 08
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — pruebas y documentación
IEC 62446-2:2020 — mantenimiento de sistemas FV
IEC TS 62446-3:2017 — termografía
IEC 61724-1:2021 — calidad de monitoreo
ISO 9001:2015 — control de calidad y registros
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 8.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.