## Slide 1
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Taxonomía on‑grid/off‑grid/híbrido
TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
sistemas conectados, aislados, híbridos, bombeo, autoconsumo, BESS, respaldo y estrategias de control
SELECCIÓN DE ARQUITECTURA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Perfil de carga y criticidad
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
•
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 09
MATRIZ NORMATIVA
01 CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
02 IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Balance energético horario
Balance SOC: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom. Salida requerida: —.
•
Aplicar límites de SOC, potencia, C‑rate y temperatura.
•
Referencia técnica: IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 09
Balance SOC
SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom
Unidad / salida: —
Aplicar límites de SOC, potencia, C‑rate y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Baterías y SOC
Baterías y SOC: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia crítica y energía no servida; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PV_pen = P_PV/P_load. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 09
Baterías y SOC — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 72 | 68 | 81 | 48
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Profundidad de descarga
Capacidad batería: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: E_nom = E_load·N_aut /(DoD·η_sys). Salida requerida: kWh.
•
Separar energía útil, reserva y degradación.
•
Referencia técnica: IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 09
Capacidad batería
E_nom = E_load·N_aut /(DoD·η_sys)
Unidad / salida: kWh
Separar energía útil, reserva y degradación.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Potencia y energía del BESS
Potencia y energía del BESS: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: perfil de carga y autonomía; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom. Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 09
Balance SOC
SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom
Unidad / salida: —
Aplicar límites de SOC, potencia, C‑rate y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Convertidor bidireccional
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
•
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 09
MATRIZ NORMATIVA
01 CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
02 IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Grupo de respaldo
Grupo de respaldo: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: SOC y potencia crítica; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: LPSP = E_unserved/E_demand. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 09
Grupo de respaldo — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 76 | 78 | 75 | 72
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Gestión de microred
LPSP: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: LPSP = E_unserved/E_demand. Salida requerida: %.
•
Indicador de confiabilidad energética en sistemas aislados.
•
Referencia técnica: IEC 62109 — seguridad de convertidores. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 09
LPSP
LPSP = E_unserved/E_demand
Unidad / salida: %
Indicador de confiabilidad energética en sistemas aislados.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Reserva y estabilidad
Reserva y estabilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: energía no servida y perfil de carga; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: C_dispatch = Σ(fuel·SFC + O&M_var). Resultado expresado en moneda/h y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62109 — seguridad de convertidores. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 09
Costo marginal
C_dispatch = Σ(fuel·SFC + O&M_var)
Unidad / salida: moneda/h
Optimizar sujeto a restricciones técnicas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Black‑start
Black‑start: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: perfil de carga y autonomía; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom. Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 09
Balance SOC
SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom
Unidad / salida: —
Aplicar límites de SOC, potencia, C‑rate y temperatura.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Deslastre de carga
Deslastre de carga: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: autonomía y SOC; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_nom = E_load·N_aut /(DoD·η_sys). Resultado expresado en kWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 09
Capacidad batería
E_nom = E_load·N_aut /(DoD·η_sys)
Unidad / salida: kWh
Separar energía útil, reserva y degradación.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Calidad de energía
Calidad de energía: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: SOC y potencia crítica; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: LPSP = E_unserved/E_demand. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 09
LPSP
LPSP = E_unserved/E_demand
Unidad / salida: %
Indicador de confiabilidad energética en sistemas aislados.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Protecciones adaptativas
Protecciones adaptativas: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia crítica y energía no servida; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PV_pen = P_PV/P_load. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 09
Protecciones adaptativas — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 94 | 76 | 66 | 86
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Autonomía
Autonomía: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: energía no servida y perfil de carga; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: C_dispatch = Σ(fuel·SFC + O&M_var). Resultado expresado en moneda/h y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62109 — seguridad de convertidores. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 09
Costo marginal
C_dispatch = Σ(fuel·SFC + O&M_var)
Unidad / salida: moneda/h
Optimizar sujeto a restricciones técnicas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Confiabilidad N−1
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Microred minera aislada de 3 MW
•
Entradas verificables: carga crítica 1,8 MW; FV 2,4 MWp; BESS 4 MWh/2 MW; grupo diésel 2,5 MW.
•
Cálculo principal: SOC_{t+1}=SOC_t+(η_ch·P_ch−P_dis/η_dis)·Δt/E_nom (—), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: operación N−1 exige reserva girante, límites SOC y secuencia black‑start verificable.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 09
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Microred minera aislada de 3 MW
carga crítica 1,8 MW; FV 2,4 MWp; BESS 4 MWh/2 MW; grupo diésel 2,5 MW
operación N−1 exige reserva girante, límites SOC y secuencia black‑start verificable
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Caso microred minera
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Microred minera aislada de 3 MW
•
Entradas verificables: carga crítica 1,8 MW; FV 2,4 MWp; BESS 4 MWh/2 MW; grupo diésel 2,5 MW.
•
Cálculo principal: E_nom = E_load·N_aut /(DoD·η_sys) (kWh), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: operación N−1 exige reserva girante, límites SOC y secuencia black‑start verificable.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 09
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Microred minera aislada de 3 MW
carga crítica 1,8 MW; FV 2,4 MWp; BESS 4 MWh/2 MW; grupo diésel 2,5 MW
operación N−1 exige reserva girante, límites SOC y secuencia black‑start verificable
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Despacho óptimo
Despacho óptimo: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: SOC y potencia crítica; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: LPSP = E_unserved/E_demand. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 09
Despacho óptimo — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 74 | 86 | 89 | 66
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
FMEA y emergencias
FMEA y emergencias: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia crítica y energía no servida; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: PV_pen = P_PV/P_load. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz de selección on-grid, off-grid, híbrida y microred. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 09
Penetración instantánea
PV_pen = P_PV/P_load
Unidad / salida: %
Limitada por estabilidad, reserva y capacidad del EMS.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 09 · SELECCIÓN DE ARQUITECTURA
Filosofía de operación
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Microred minera aislada de 3 MW ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 09
Costo marginal
C_dispatch = Σ(fuel·SFC + O&M_var)
Unidad / salida: moneda/h
Optimizar sujeto a restricciones técnicas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 09
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62933-3-1:2018 — planificación y evaluación de desempeño de almacenamiento
IEC 62619:2022 — seguridad de baterías industriales de litio
IEC 62109 — seguridad de convertidores
IEC 60364-8-2:2018 — instalaciones prosumidoras de baja tensión
CNE Utilización 2006 — requisitos nacionales aplicables
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 9.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.